## Slide 1: Основные изменения в ГПС для средств измерений активности радионуклидов, удельной активности радионуклидов, потока и плотности потока альфа-, бета-частиц, фотонов радионуклидных источников
Сергей Владимирович Сэпман
+7 9217479721
ssv@vniim.ru

## Slide 2: 102-ФЗ Сферы государственного регулирования
Особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства и в области использования атомной энергии устанавливаются Правительством Российской Федерации ( в ред. Федерального закона от 30.11.2011 №347-ФЗ)

## Slide 3: Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
Единство измерений - состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы.
Государственный первичный эталон единицы величины - государственный эталон единицы величины, обеспечивающий воспроизведение, хранение и передачу единицы величины с наивысшей в Российской Федерации точностью, утверждаемый в этом качестве в установленном порядке и применяемый в качестве исходного на территории Российской Федерации.
Прослеживаемость - свойство эталона единицы величины , средства измерений или результата измерений, заключающееся в документально подтвержденном установлении их связи с государственным первичным эталоном или национальным первичным эталоном иностранного государства соответствующей единицы величины посредством сличения эталонов единиц величин, поверки, калибровки средств измерений

## Slide 4: ГЭТ 6-2016
Государственный первичный эталон единиц активности радионуклидов, удельной активности радионуклидов, потока и ллотности потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников ГЭТ 6-2016
Альфа-, бета-излучающие радионуклиды,
радионуклиды со сложными схемами распада,
низкоэнергетические радионуклиды
Область применения: медицина, атомная
энергетика радиоэкология производство радионуклидной
продукции, и радиофармпрепаратов
Растворы
радионуклидов
УЭА-3
Метод
совпадений
Источники
радионуклидные
Радионуклидные источники
промышленного изготовления
Область применения: обеспечение
единства измерений (поверка, калибровка
приборов), медицина, геология, производство
радионуклидной продукции
УЭА-6
TDCR
УЭАП-1
2π(4π)β-счет
УЭА-4
Ионизационная
камера
УЭА-5
калориметр
УЭАПП-2
2πα-счет
УЭА-7
4πγ-счет

## Slide 5
Основа метрологического обеспечения измерений активности радионуклидов
Государственный первичный эталон
единицы активности радионуклидов
ГЭТ 6-2016
Вторичные эталоны
Эталонные средства измерений
(Рабочие) Средства измерений

## Slide 6
Cоставляющие
метрологического обеспечения
ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
РАЗРАБОТКА МЕТОДИК (МЕТОДОВ) ИЗМЕРЕНИЙ
АККРЕДИТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И ПОВЕРОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
(БЫВШИХ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ-ЛРК)
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

## Slide 7
Экспертиза технической документации
Экспериментальные исследования
испытуемого образца с использованием эталонов активности
Разработка и утверждение методики поверки
Внесение в Госреестр РФ
Государственные испытания с целью утверждения типа средства измерений

## Slide 8
Поверка средств измерений активности и удельной активности радионуклидов
Установление пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определенных метрологических характеристик
Экспериментальное определение метрологических характеристик с использованием эталонных мер активности
Контроль соответствия метрологических характеристик установленным требованиям

## Slide 9: Mutual Recognition Arrangement (MRA)
Договорённость о взаимном признании национальных метрологических эталонов и сертификатов калибровки и измерений (MRA), выдаваемых национальными метрологическими институтам, подписана директорами 38 национальных метрологических институтов 14 октября 1999 года и в настоящее время охватывает 61 страну.
Основной целью MRA является расширение и укрепление доверия к измерениям, выполняемым в различных странах, в интересах международной торговли и обмена информацией.
ВНИИМ в рамках MRA идентифицируется как лаборатория первичных эталонов России по измерению активности радионуклидов.
Результаты ВНИИМ в ключевых сличениях Консультативного Комитета по ионизирующим излучениям (CCRI), наряду с результатами других лабораторий первичных эталонов используются для определения опорного значения ключевых сличений (KCRV).

## Slide 10: Оценка степени эквивалентности национальных эталонов
Степень эквивалентности – это степень, с которой эти эталоны согласуются с опорными значениями, определёнными в ходе ключевых сличений, и, следовательно, согласуются друг с другом.
Степень эквивалентности национального измерительного эталона выражается количественно в значениях его отклонения от опорного значения, полученного в ключевых сличениях, и неопределённости этого отклонения.
Участие в ключевых сличениях подтверждает степень эквивалентности национального эталона.

## Slide 11: Оценка степени эквивалентности национальных эталонов
В области измерения активности радионуклидов для ключевых сличений используется только одна физическая величина – удельная активность радионуклида в растворе.
Ключевые сличения:
Многосторонние, при которых ампулы с раствором радионуклида рассылаются всем участникам сличений одновременно.
Индивидуальные сличения национальных метрологических лабораторий с лабораторией BIPM (система SIR).

## Slide 12: Международная референтная система измерения активности радионуклидов
Международная референтная система измерения активности радионуклидов (SIR) основана в 1976 году и находится в BIPM

## Slide 13: Международная референтная система измерения активности радионуклидов
В настоящее время в SIR может быть измерено 69 радионуклидов

## Slide 14: Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
Единство измерений - состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы.
Государственный первичный эталон единицы величины - государственный эталон единицы величины, обеспечивающий воспроизведение, хранение и передачу единицы величины с наивысшей в Российской Федерации точностью, утверждаемый в этом качестве в установленном порядке и применяемый в качестве исходного на территории Российской Федерации.
Прослеживаемость - свойство эталона единицы величины , средства измерений или результата измерений, заключающееся в документально подтвержденном установлении их связи с государственным первичным эталоном или национальным первичным эталоном иностранного государства соответствующей единицы величины посредством сличения эталонов единиц величин, поверки, калибровки средств измерений

## Slide 15: Изменения в Государственной поверочной схеме
1. В название первичного эталона и поверочной схемы добавлена удельная активность радионуклидов.
2. Из названия первичного эталона убрана плотность потока.
3. Актуализированы методы передачи единиц.
4. Из прямоугольников вторичных и рабочих эталонов исключена плотность потока. Она осталась только в СИ.
5. Актуализированы диапазоны и погрешности в соответствии с существующей практикой.
6. Актуализирован перечень СИ.
ГОСТ 8.033-96 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений активности радионуклидов, потока и плотности потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников.
Актуализированная поверочная схема, утверждённая приказом Росстандарта от 29.12.2018 № 2841 и введённая в действие с 30 апреля 2019 г.

## Slide 16: Государственная поверочная схема
Первичный эталон | ГЭТ 6-2016 Государственный первичный эталон единиц активности радионуклидов, удельной активности радионуклидов, потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников |  |  | 
Вторичные эталоны | Радионуклидные источники альфа-, бета- и фотонного излучений | Растворы радионуклидов | Радиометрические установки | Радионуклидные источники специального назначения
Рабочие эталоны 1-го разряда |  |  |  | 
Рабочие эталоны 2-го разряда |  |  |  | 
Средства измерений | Радионуклидные источники, СИ активности радионуклидов, удельной активности радионуклидов, радиометрические установки, радионуклидные источники специального назначения и др. |  |  | 

## Slide 17: Международные сличения Cs-137, Co-60, Tc-99m, F-18

## Slide 18: Эволюция ГПС
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ, ПОТОКА И ПЛОТНОСТИ ПОТОКА АЛЬФА-, БЕТА-ЧАСТИЦ И ФОТОНОВ РАДИОНУКЛИДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ГОСТ 8.033-96 (межгосударственный и национальный) взамен ГОСТ 8.033-84
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2841
от 29 декабря 2018 г (национальный)
Проект ГПС - план разработки, пересмотра и утверждения государственных поверочных схем (ГПС) на 2022 год (национальный) – подготовка окончательной редакции
Межгосударственный стандарт ГОСТ 8.033 взамен ГОСТ 8.033-96 (Программа национальной стандартизации на 2022-2023 г.) – окончательная редакция
Приеаз фкдкральншгш ентства по техническому регулированию и метрологии № 3351
от 30 декабря 2022ипм г.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2841
от 29 декабря 2018 г (национальный)

## Slide 19: Государственная поверочная схема
Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 734 (ред. от 21.10.2019) "Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений" ("Положение об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений")
2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:
"государственная поверочная схема" - документ, устанавливающий порядок передачи единицы величины от государственного первичного эталона единицы величины эталонам единицы величины, имеющим более низкие показатели точности, и средствам измерений; (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.10.2019 N 1355)
РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения
9.15 поверочная схема: Иерархическая структура, устанавливающая соподчинение эталонов, участвующих в передаче единицы или шкалы измерений от исходного эталона средствам измерений (с указанием методов и погрешностей при передаче), утверждаемая в установленном порядке в виде нормативного документа.
Примечание - Поверочная схема может быть использована для установления метрологической прослеживаемости результатов измерений.

## Slide 20: ГОСТ 8.033-96

## Slide 21: ГПС (приказ Росстандарта № 2841 от 29 декабря 2018 г.)

## Slide 22: Новая поверочная схема

## Slide 23: Причины пересмотрай ГПС, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2841 от 29 декабря 2018 г
Передача единиц удельной активности радионуклидов в растворах
Реестр ФИФ СИ утвержденного типа – нет р/н растворов
Реестр эталонов - нет р/н растворов
Эталоны – аттестация, поверка в качестве эталонов (утвержденный тип СИ), калибровка
Передача единиц плотности потока заряженных частиц
В ГПС нет эталонов плотности потока заряженных частиц
Оценка равномерности распределения радиоактивного вещества
по площади источника

## Slide 24: ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об обеспечении единства измерений" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021)
Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Статья 11. Формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений
Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений осуществляется в следующих формах:
1) утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений;
2) поверка средств измерений;
3) метрологическая экспертиза;
4) федеральный государственный метрологический контроль (надзор);
5) аттестация методик (методов) измерений;
6) аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства измерений.
Глава 4. КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Статья 18. Калибровка средств измерений
1. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств.

## Slide 25: Поверка vs калибровка
Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об обеспечении единства измерений" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021)
Статья 2. Основные понятия
10) калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений;
16) передача единицы величины - приведение единицы величины, хранимой эталоном единицы величины или средством измерений, к единице величины, воспроизводимой или хранимой эталоном данной единицы величины или стандартным образцом, имеющим более высокие показатели точности;
17) поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям;
18) прослеживаемость - свойство эталона единицы величины, средства измерений или результата измерений, заключающееся в документально подтвержденном установлении их связи с государственным первичным эталоном или национальным первичным эталоном иностранного государства соответствующей единицы величины посредством сличения эталонов единиц величин, поверки, калибровки средств измерений;

## Slide 26: Радионуклидные растворы
Применение - испытания, поверка, аттестация эталонов, калибровка (возможно только с использованием эталонов для определения метрологических характеристик)
Приборы для измерения удельной активности радионуклидов в жидких средах и образцах - погружные, ЖС, проточные и сканирующие для ВЭЖХ и пр.
исключение ветви передачи единицы активности и удельной активности с помощью растворов радионуклидов
введение в поверочную схему нового вида эталонов активности и удельной активности радионуклидов – государственных стандартных образцов (ГСО)

## Slide 27: Новая ГПС

## Slide 28: ГСО - стандартные образцы утвержденного типа
Основная задача - разработка серийных стандартных образцов удельной активности радионуклидов в растворах и проведение испытаний в целях утверждения типа
Основные критерии выбора радионуклидов для СО
Аттестуемые характеристики, показатели точности, однородность, стабильность
Метрологическая прослеживаемость аттестованных значений СО
ГСО для ЖС приборов (Tri-Carb, Quantulus и пр.) – серийное производство негашеных стандартов,
возможность использования смеси р/н раствора и жидкого сцинтиллятора в качестве эталонов
Изменение методик поверки
Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (ГССО) - УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

## Slide 29: Радиометры альфа-бета-излучения спектрометрические Tri-Carb и Quantulus (Tri-Carb 4810TR, 4910TR, 5110TR, Quantulus GCT 6220)
Методика поверки МП 2101-002-2019
.
Номер пункта методики | Наименование средств поверки и вспомогательного оборудования | Технические характеристики
6.2 7.3.1 7.3.2 7.3.3 | Рабочие эталоны 2-го разряда по ГОСТ 8.033-96 – растворы радионуклидов 3H, 14C, 239Pu (241Am) | Удельная активность от 5·103 до 5·104 Бк/г, погрешность не более 6 %.
6.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 | Рабочий эталон 2-го разряда по ГОСТ 8.033-96 – радиометр жидкостной сцинтилляционный спектрометрический SL-300 | Диапазон измерений активности в счетном образце от 1·102 до 1·104 Бк. Погрешность не более 7 %
Примечание. При пользовании настоящей методикой поверки целесообразно проверить действие ссылочных документов по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей методикой следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку
  6.3 Альтернативный метод измерения активности счетных образцов.
Если раствор, применяемый по п.6.2, не аттестован в качестве эталона, измерения активности приготовленных по п.6.2 счетных образцов могут быть выполнены на установках из состава первичного (вторичного) эталона или с использованием рабочих эталонов 1 или 2 разряда по ГОСТ 8.033-96 – радиометров жидкостных сцинтилляционных спектрометрических SL-300, радиометров альфа-бета-излучения спектрометрических Tri-Carb или аналогичных.
2.3 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью

## Slide 30: Эталоны плотности потока заряженных частиц
Применение - калибровка, поверка, испытания приборов контроля радиоактивного загрязнения
Расширение номенклатуры радиометрических плоских источников большой площади в соответствии с ISO 8769:2020 Measurement of radioactivity — Alpha-, beta- and photon emitting radionuclides — Reference measurement standard specifications for the calibration of surface contamination monitors
Разработка методов и приборов для определения равномерности распределения радиоактивных веществ по рабочей поверхности плоских радиометрических источников большой площади
АНРИ №4 (107) 2021 Перспективы расширения номенклатуры плоских радиометрических источников большой площади с альфа/бета-излучающими радионуклидами, показатели точности. Т.И. Шильникова, И.В. Алексеев, С.М. Аршанский, Г.В. Жуков, А.В. Заневский, Н.Н. Моисеев, А.А. Осокина, С.В. Сэпман, Е.Е. Терещенко
(ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

## Slide 31: Эталонная база РФ – государственные эталоны
Высокая востребованность обновленной эталонной базы - разработка и создание новых вторичных и рабочих эталонов
Стандартные образцы как средство метрологического обеспечения измерений – разработка и утверждение типа новых СО активности, удельной активности радионуклидов и пр.
Доступность метрологических услуг – основная составляющая обеспечения единства измерений
Разработчикам средств измерений – предусмотреть наличие эталонов для поверки/калибровки

## Slide 32: Заключение
Утверхдена новая ГПС (30. 12. 2022г.)
Разработка и утверждение типа СО удельной активности р/н в растворах
Обеспечение серийного производства р/н источников большой площади с требуемой равномерностью распределения р/в вещества по площади источников
Развитие и совершенствование эталонной базы на основе сотрудничества национальных метрологических институтов РФ и организаций Госкорпорации «Росатом»

## Slide 33: Государственная поверочная схема
Первичный эталон | ГЭТ 6-2016 Государственный первичный эталон единиц активности радионуклидов, удельной активности радионуклидов, потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников |  |  | 
Вторичные эталоны | Радионуклидные источники альфа-, бета- и фотонного излучений | Растворы радионуклидов | Радиометрические установки | Радионуклидные источники специального назначения
Рабочие эталоны 1-го разряда |  |  |  | 
Рабочие эталоны 2-го разряда |  |  |  | 
Средства измерений | Радионуклидные источники, СИ активности радионуклидов, удельной активности радионуклидов, радиометрические установки, радионуклидные источники специального назначения и др. |  |  | 

## Slide 34
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
www.vniim.ru