## Slide 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДОВОГО РАДОНОВОГО МОНИТРОИНГА В ПОМЕЩЕНИИ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЖЕРЖАНИЕМ РАДОНА (Г. БЕЛОКУРИХА АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
Микляев П.С., Петрова Т.Б., Кайгородов Е.И
Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН, Москва
МГУ им. М.В. Ломоносова, химический ф-т, кафедра радиохимии, Москва
ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России, Москва
Исследования выполнены при финансовой поддержке РНФ, грант № 24-17-00217

## Slide 2
"Дозы облучения населения Российской Федерации в 2015 году" / Информационный сборник. - СПб.: НИИРГ, 2016.- 73 с.
Структура средней годовой дозы населения России
РАДОН

## Slide 3
Риск рака легкого
Риск развития рака легких увеличивается на 16% на 100 Бк/м3 (Darby et al., 2005).

## Slide 4
Основной источник поступления радона в помещения – грунт в основании зданий
Rn
Rn
Rn
Rn
Rn
Rn
Rn
Ra
Ra
Ra
U
U
U
U
В Евросоюзе
ОА радона <100 - <300 Бк/м3
В США
ОА радона <4 пКи/л (≈148 Бк/м3)
В России
ЭРОА радона < 200 Бк/м3 для существующих жилых зданий и < 100 Бк/м3 для новых жилых зданий
Источники поступления радона в здания и нормирование
Допустимые уровни радона в зданиях
ЭРОА = F*ОА
Коэффициент равновесия принят равным F=0,4-0,5

## Slide 5
Методы измерения содержания радона в воздухе
ЭРОА радона
«Мгновенные» методы с активным пробоотбором – прокачкой воздуха через фильтр и последующим спектрометрическим определением активности ДПР радона, осевших на фильтре. Время пробоотбора от 4 мин до нескольких часов.
Тип детектора – полупроводниковый
ОА радона
«Мгновенные» с активным пробоотбором (минуты - часы);
«Квазиинтегральные» угольные с пасивным пробоотбором (3-5 суток);
«Интегральные» трековые с пассивным пробоотбором (10 суток - 1 год и более в зависимости от активности радона);
«Непрерывные» на основе импульсной ионизационной камеры с пассивным пробоотбором и записью ОА радона в память каждый час.

## Slide 6
Средняя по региону эквивалентная равновесная
объемная активность (ЭРОА) радона, Бк/м3:
Киселев С.М. и др. Радон: От фундаментальных исследований к практике регулирования, М. 2016
Район исследований
АЛТАЙ

## Slide 7
Район исследований
Белокуриха

## Slide 8
Район исследований
- Измерения ОА радона в зданиях (угольный метод) и значения в Бк/м3
1170
- Точки измерения плотности потока радона из грунтов (угольный метод) и значение в Бк/м2 с
229
- Места отбора проб на гамма0спектрометрический анализ и значения уд. акт. радия-226, Бк/кг
49
2900
- Аномалия плотности потока радона и значение ППР в Бк/м2 с
- Участок мониторинга ОА радона
Белокуриха
2900
Белокурихинский гранитный массив
Бийско-барнаульская впадина

## Slide 9
Участок исследований

## Slide 10
В подсобном помещении частного дома был организован длительный непрерывный мониторинг содержания радона в воздухе с применением радонового монитора Radon Eye (Корея). Монитор регистрирует объемную активность радона в воздухе в частотой 1 раз в час и автоматически записывает в память прибора. Длительность мониторинга составила ровно 1 год (8760 часов). Мониторинг продолжался с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2025 года.
Результаты мониторинга
Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен
2827 Бк/м3
595 Бк/м3

## Slide 11: Участки радоновых аномалий, характеризующихся сезонными вариациями, на карте активных разломов Евразии
Аномальные сезонные вариации радона распространенное явление как в зонах разломов, так вне разломов.
Механизм переноса – естественная конвекция атмосферного воздуха в слоях хорошо проницаемых отложений за счет перепада температур между массивом и атмосферой.
Амерский разлом
Разлом Шамони
Разлом Орлик
Анатолийский
разлом
Рифт
Мертвого моря
Локальный
разлом, г.Бештау
Приморский
разлом
оз. Байкал
Склоны урановых отвалов WISMUT
Склоны
Хардангер-фьорда
Склоны песчаных
холмов
Данные: Arvela, et. al., 1994; Zmazek, et al., 2002; Sundal, et al., 2008; Schmidt, 2014; Perrier, et al., 2009; Moreno et al., 2016; İnan, et al., 2012; Zafrir, et al., 2020; Miklyaev, et al., 2020; Miklyaev, et al., 2022.
- в зонах разломов
- вне зон разломов
Аномалии Rn:

## Slide 12
A.Rudjord, T. Kolstad and I. Finne. Experiences from a high radon area in
Norway.14th European ALARA Network workshop. Dublin, 05.09.2012
Мониторинг радона в д.Кинсарвик Норвегия

## Slide 13: Сезонные вариации радона в высокоамплитудных аномальных зонах
Амерский активный разлом, Испания.
Восточно-Анатолийской системы разломов, Турция.
Moreno, V. et al., 2016. J. Environ. Radioact., 151, 293-303.
İnan, S. et al., 2012. Nat. Hazards. 62, 575–591.

## Slide 14
Chart: 
| 42904 | 42936 | 43020 | 43055 | 43087 | 43118 | 43146 | 43166 | 43189 | 43200 | 43220 | 43242 | 43289 | 43355 | 43388 | 43441 | 43495 | 43528 | 43549 | 43574 | 43600 | 43633 | 43675 | 43696 | 43728 | 43755 | 43782 | 43814 | 43844 | 43874 | 43903 | 43908 | 43938 | 43951 | 43971 | 43980 | 44001 | 44030 | 44097 | 44133
 | 15.5 | 11.5 | 8.5 | -2.5 | -5.8 | -14.5 | -11.3 | -11.4 | -8.2 | 2.5 | 7 | 13.5 | 16.5 | 10.5 | 13 | -3.5 | -11.5 | -8.5 | -11.7 | -8.5 | 6.5 | 13.5 | 10.5 | 14.5 | 16.5 | -1.5 | -6.5 | -3.5 | -11.5 | -10.7 | -3.5 | -11 | -2.5 | 11.6 | 6.9 | 17.1 | 11 | 13.5 | 9 | -3.5
ΔT, 0C
Chart: 
R, мм
Chart: 
| 42936 | 43020 | 43087 | 43118 | 43146 | 43166 | 43189 | 43220 | 43242 | 43289 | 43355 | 43388 | 43441 | 43495 | 43528 | 43549 | 43574 | 43633 | 43696 | 43728 | 43755 | 43782 | 43844 | 43874 | 43908 | 43938 | 43951 | 43971 | 43980 | 44001 | 44030 | 44097 | 44133
 | 4062 | 1800 | 20 | 56 | 35 | 28 | 31 | 7375 | 5112 | 3000 | 4800 | 5000 | 25 | 8 | 10 | 15 | 10 | 2600 | 5882 | 5225 | 23 | 27 | 62 | 19 | 18 | 20 | 71 | 3419 | 3031 | 5300 | 2010 | 4573 | 40
Cair,кБк м-3
JRn,Бк м-2 c-1
Плотность потока Rn
разлом
фон
Концентрация Rn
Перепад температур
Осадки
Результаты длительного радонового мониторинга в зоне активного разлома на горе Бештау

## Slide 15: Результаты радонового мониторинга на устьях штолен Бештау
Chart: 
| -6.8 | -1.4 | -1.1000000000000001 | 1 | 3 | 1
мар.20 | 777 | 831 | 880 | 920 | 943 | 1001
июл.20 | 777 | 831 | 880 | 920 | 943 | 1001
лето
абсолютная отметка
устья штольни, м
скорость воздушного потока, м/с
из рудника
в рудник
Chart: 
| шт.10 | шт.31 | шт.27 | шт.13 | шт.21б | шх Восточн
Июль 2020 | 594865 | 182444 | 220000 | 253 | 26 | 17
лето
Chart: 
Март 2020 | 51 | 67 | 386 | 12 | 117370 | 65591
зима
Объемная активность радона в воздушном потоке, кБк/м3
Скорость и направление
воздушных потоков
Усредненная концентрация радона
Плоскость нейтрального
давления

## Slide 16: Выводы
Обнаружена радоновая аномалия у подножия склона Белокуринского гранитного массива.
Годовой мониторинг выявил мощные сезонные колебания ОА радона в помещении от 28 до 3700 Бк/м3
Летом регистрировались наибольшие значения (в среднем 2827 Бк/м3), зимой содержание радона резко снижалось в 4 раза (в среднем 595 Бк/м3)
Сезонные аномалии радона, по-видимому, относительно частое явление и связано с конвективной циркуляцией воздуха в проницаемых зонах горного массива за счет перепада температур между горным массивом и атмосферным воздухом
В зоне риска оказываются дома, построенные у подножия склонов. Сезонные аномалии радона необходимо учитывать при оценке среднегодовых значений ЭРОА радона в помещениях
Исследования выполнены при финансовой поддержке РНФ, грант № 24-17-00217

## Slide 17
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!