## Slide 1: Исследование возможности создания эталонных полей для калибровки гамма-спектрометров в диапазоне энергий от 50 кэВ до 10 МэВ
www.vniim.ru
Н.Н. Моисеев, Е.Е.Терещенко
ВНИИМ им. Д.И.Менделеева

## Slide 2
Актуальность
Основные области использования спектрометров:
Ядерная энергетика
- контроль качества ядерного топлива
- мониторинг радиационной обстановки
Медицина
- измерение активности радиофармпрепаратов
- контроль радиационной обстановки при использовании ускорителей
Научные исследования
- измерение параметров полей исследовательских установок
Приборостроение. «Соревнование» производителей за расширение энергетического диапазона спектрометров
Перспектива – повышение точности измерения дозы
В настоящее основная масса дозиметров калибруется в единицах операционных величин

## Slide 3
Основные проблемы и поиск путей их решения
Первая задача – измерение потока гамма квантов с энергией 6.13 МэВ
из источника Pu-C
Первый шаг.
Набор источников специального назначения на основе распространённых
радионуклидов
Набор мишеней для облучения нейтронами в тех же габаритах
Использовались металлический титан, соли ртути и хлора (ICRM-2011)
Для комбинации с железной мишенью добавится набор лини основные из которых
5920.45, 6018.53, 7631.14, 7645.54, 9297,68

## Slide 4
Выбор подходящих источников гамма-излучения
Естественное желание – использовать (n,) – реакции
Удобный эффект – (n,2) – реакции
Например, для Ti-49 есть подходящие пары:
340.8 кэВ – 6413 кэВ, 1497 кэВ – 4876 кэВ
Двойные и тройные каскады:
1381.8+6760.1=8141.9
1585.9+6555.9=8141.8
341.7+6418+1381.8=8141.9
Для комбинации с железной мишенью добавится набор линий, основные из которых
5920.45, 6018.53, 7631.14, 7645.54, 9297,68
Оптимальный вариант – тепловая насадка установки УКПН
(КИС-НРД, УПН-АТ140, УРПН-РМ9200) в комбинации с металлическим диском

## Slide 5
СПЕКТР ИЗ ЖЕЛЕЗНОЙ МИШЕНИ, ОЧГ

## Slide 6
Chart: 
| 0.121782 | 0.23883409768299105 | 0.244698 | 0.27639900000000001 | 0.30285199999999995 | 0.34427999999999997 | 0.35601499999999997 | 0.38384950000000001 | 0.58319100000000001 | 0.66165700000000005 | 0.72733000000000003 | 0.77890349999999997 | 0.860564 | 0.96406700000000001 | 1.0858555000000001 | 1.1120779999999999 | 1.1732325000000001 | 1.260448 | 1.260448 | 1.3324965 | 1.4080140000000001 | 1.6127860000000001 | 1.6127860000000001 | 1.7252879999999999 | 1.7252879999999999 | 2.6145329999999998 | 4.2182700000000004 | 4.2182700000000004 | 5.9204489999999996 | 5.9204489999999996 | 6.0185320000000004 | 6.0185320000000004 | 7.2788379999999995 | 7.2788379999999995 | 7.6311360000000006 | 7.6311360000000006 | 7.6455450000000003 | 7.6455450000000003 | 9.2976799999999997 | 9.2976799999999997
 | 3.2978 | 2.0555 | 2.1555 | 1.9007 | 1.6613 | 1.4936 | 1.3726 | 1.2483 | 0.85577 | 0.74046 | 0.69957 | 0.6786 | 0.58864 | 0.53616 | 0.48359 | 0.48398 | 0.43842 | 0.40621 | 0.37343 | 0.39004 | 0.38604 | 0.29318 | 0.30416 | 0.28307 | 0.30411 | 0.20224 | 0.12494 | 0.12613 | 0.082536 | 0.088324 | 0.08183 | 0.085103 | 0.060949 | 0.064227 | 0.058689 | 0.065542 | 0.05675 | 0.066263 | 0.04734 | 0.049412
КРИВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ППД-СПЕКТРОМЕТРА

## Slide 7
СПЕКТР ИЗ ЖЕЛЕЗНОЙ МИШЕНИ, NaI

## Slide 8
СПЕКТР ИЗ ЖЕЛЕЗНОЙ МИШЕНИ, LaBr
2223 кэВ
4440 кэВ
9298 кэВ
7645 кэВ

## Slide 9
СПЕКТР ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ИЗ КОМБИНАЦИИ NaI
«ИСТОЧНИК + ЗАМЕДЛИТЕЛЬ
Chart: Энергия, кэВ
7670 кэВ
4440кэВ
2223кэВ

## Slide 10
NaI
«ИСТОЧНИК + ЗАМЕДЛИТЕЛЬ + Ni»
Chart: Энергия, кэВ
8998 кэВ
2223 кэВ
4440 кэВ

## Slide 11
NaI
«ИСТОЧНИК + ЗАМЕДЛИТЕЛЬ + Тi»
Chart: Энергия, кэВ
6760 кэВ
2223 кэВ

## Slide 12
NaI Спектр режима R-C
Chart: Энергия, кэВ

## Slide 13
NaI Спектр режима R-F
Chart: Энергия, кэВ

## Slide 14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
www.vniim.ru