## Slide 1: ДЕТЕКТИРОВАНИЕ АЛЬФА-ИЗЛУЧАЮЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ В РАДИОАКТИВНО-ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОДОЕМАХ
к.х.н. Рожкова А.К.

## Slide 2
Актинидам в окружающей среде, в отличие от 137Cs и 90Sr, посвящено не так много исследований − это связано с трудностью их извлечения из природных образцов.
Изучение параметров экосистем водоемов − важный и обязательный компонент оценки экологического риска радиоактивного загрязнения окружающей среды, включая биоту и человека.
Для консервации и успешной реабилитации таких водоемов необходима информация о физико-химических формах радионуклидов, что определяет их миграционное поведение.
Актуальность

## Slide 3
Пути миграции радионуклидов
Щука
Плотва
Зообентос
Зоопланктон
Фитопланктон/растения
Донные осадки
Радиоактивные отходы
В-17 и В-4
В-4

## Slide 4
Инструментальные возможности
Альфа-спектрометрия
Неразрушающие
Разрушающие
α-трековая радиография
Цифровая Авторадиография
Электронная микроскопия
Рентгенодифракционный анализ (XRD)
Рамановская спектроскопия
Методы анализа
?
Высокие активности
Возможность оценить маленький участок

## Slide 5
Создание методики выделения актинидов из матрицы любого состава пресноводного водоема
Пробоотбор
Пробоподготовка
Гамма-спектрометрия
Выделение α-излучающих радионуклидов
Альфа-спектрометрия
Комплексное исследование экосистем водоемов
Выделены 234,238U, 238, 239, 240Pu, 241, 243Am, 244Cm, 237Np из
более чем 120 проб различного состава

## Slide 6
Пробоподготовка для α и γ-спектрометрии
(1) Eichrom Technologies, Inc. ACW17 VBS: Americium, Neptunium, Plutonium, Thorium, Curium, Uranium and Strontium in Water
Высушивание образцов
Взвешивание
Добавление меток для контроля химического выхода
Озоление образцов в муфельной печи
(450°С; 8 часов)
Растворение
Выделение
γ-спектрометрия
Выделение α-излучающих радионуклидов
Гомогенизация
?
Уникальный состав
Высокие активности
Мешающие 90Sr и 137Cs
Маленькая масса
Notes: Исследованные образцы имеют уникальный радионуклидный состав и экстремально высокие уровни активности поэтому из маленькой массы необходимо было выделить радионуклиды максимально эффективно. Для этого был выбран самый современный метод, отвечающий всем этим условиям - экстракционная хроматография с использованием смол производства компании Трискем.
Для разделения и выделения актинидов из исследуемых образцов была адаптирована стандартная методика [Eichrom Technologies, Inc. ACW17 VBS] с учетом научных задач.

## Slide 7
Пробоподготовка, выделение и разделение актинидов
Высушивание образцов
Взвешивание
Добавление меток для контроля химического выхода
Озоление образцов в муфельной печи
(450°С; 8 часов)
Кислотное вскрытие проб (HNO3, HF, HCl+H3BO3, H2O2+HNO3)
Осаждение с фосфатом кальция
Разделение и выделение актинидов с использованием смол TEVA/TRU
γ-спектрометрия
Для выделения α-излучающих радионуклидов
Гомогенизация
Учтено: исходный состав образца (минералогический, биологический), масса,
универсальность для биотических и абиотических компонентов
Notes: Для разделения и выделения актинидов из исследуемых образцов была адаптирована стандартная методика [Eichrom Technologies, Inc. ACW17 VBS] с учетом научных задач. Она учитывает такие параметры как: исходный состав образца (минералогический, биологический), его массу и объем, а также является универсальной для биотических и абиотических компонентов

## Slide 8
Альфа-спектрометрия
5485 кэВ
5275 кэВ
5275 кэВ
243Am
241Am
Использование ПО SpectraLineADA

## Slide 9
Распределение актинидов в абиотических компонентах водоемов
Абиотические составляющие
Вода и коллоидные частицы
(<450 нм)
Поровая вода
Донные осадки
0,001%
96,71%
3,28%
В-4 (Am)
0,0004%
99,47%
0,53%
В-17 (Am)

## Slide 10
 | U, Бк/г
 | 0,7
 | 1,05÷1,65
 | 17÷19
 | 40
Пространственное распределение
в донных осадках
 | Pu, Бк/г | Am, Бк/г
 | 620÷840 | 330÷450
 | 960 | 1500
 | 1700 | 2400
 | 11200 | 16000
2,5 м
6 м
2 м
0,7 м
1,8 м
2,5 м
В-17
В-4

## Slide 11
Цифровая авторадиография
Дополнительные неразрушающие методы анализа
Время экспозиции 20 часов
Электронная микроскопия

## Slide 12
Chart: DLU/mm2/min
| В-17-1 | В-17-3 | В-17-4 | В-17-4S
Без экрана | 7565.45 | 37593.25 | 8413.1 | 16959.6167
С экраном | 3737.4333 | 25718.6375 | 4192.1958 | 6071.2292
Вклад различных радионуклидов
Экранирование при проведении авторадиографии

## Slide 13
Альфа-трековая радиография

## Slide 14
Результаты. Биотическая составляющая
Notes: Пресноводные рыбы поглощают воду, чтобы компенсировать ее потери при экскреции переваренной пищи. Исходя из особенностей водного обмена у пресноводных
рыб, в литературе есть предположение, что америций, растворенный в воде, будет поступать в организмы рыб в основном через жабры, имеющие относительно большую площадь поверхности, а также будет накапливаться в покровных тканях.
Из органов, имевших контакт с водой, наибольшая активность америция обнаружена в жабрах, что очевидно, поскольку через жабры происходит наиболее интенсивный ионный обмен с окружающей средой.
Накопление радионуклида карасями во внутренних органах и тканях, происходит по пищевому пути даже если радионуклид растворен в воде. Америций накапливался в печени, мышцах, костях, что свидетельствует в пользу абсорбции америция стенками пищеварительного тракта, откуда радионуклид поступает в кровь и разносится по организму.

## Slide 15
Дозовые нагрузки

## Slide 16
Выводы
Создана и применена методика выделения актинидов из матрицы любого состава пресноводного водоема. На фоне больших количеств продуктов деления (105 Бк/г), позволяет выделить малые активности актинидов (10-3 Бк/г).
Впервые установлен актинидный состав (234,238U, 238, 239, 240Pu, 241, 243Am, 244Cm, 237Np) компонентов водоемов В-4 и В-17 и пространственное распределение по водоемам.
Основной вклад в удельную активность организмов водоемов вносят налипшие частицы донного осадка (что подтверждено методом авторадиографии и электронной микроскопии). Учет этого факта необходим для корректной оценки дозовой нагрузки организмов, ведущих придонный образ жизни.

## Slide 17
Дополнительные слайды

## Slide 18
Абсолютная удельная активность
Объект | Ед. | 241Am | 238Pu | 239,240Pu | 241Pu | 234U | 238U | 244Cm
Вода | Бк/мл | 3,0±0,1·10-2 | 2,9±0,1·10-3 | 1,6±0,2·10-3 | н/и | 2,3±0,1·10-2 | 1,1±0,1·10-2 | 1,4·10-3
Донные осадки* | Бк/г | 5,3±0,1·103 | 5,7±0,3·102 | 4,5±0,1·103 | 1,3·103 | 1,8±0,1·101 | 7,7±0,7·100 | 1,9·100
Объект | Ед. | 241Am | 238Pu | 239,240Pu | 241Pu | 234U | 238U | 244Cm
Вода | Бк/мл | 1,4±0,1·10-2 | 2,4±0,2·10-3 | 2,0±0,1·10-3 | н/и | 2,1±0,1·10-2 | 3,7±0,2·10-3 | 1,9·10-4
Донные осадки | Бк/г | 5,3±0,2·102 | 4,1±0,4·102 | 3,6±0,3·102 | 6,0·102 | 3,7±0,2·100 | 1,0±0,1·100 | 1,7·100
В-17
В-4
*Обнаружен 237Np с удельной активностью 0,6–20,5 Бк/г
*н/и – не исследовано
Notes: Окислительные свойства (электроно-акцепторные)
Это не говорить:
В сравнении для В-9 – альфа-активность донных отложений В-9 обусловлена, в основном, америцием-241, кюрием-244 и плутонием-239,240;
– альфа-активность урана как в воде, так и в донных отложениях на 3–5 математических порядков ниже, чем ТУЭ;
– более 99 % альфа-излучающих радионуклидов депонировано в грунтах дна; уран распределен практически поровну между водой и донными отложениями

## Slide 19
Полное разложение пробы
(HF, H2O2+HNO3)
Выщелачивание
(4 часа в HNO3)
Быстро
Легко в исполнении
Неполное растворение
Выход 80-95%
Полное растворение
Выход более 95%
Очень долго
Растворение
Кислотное вскрытие проб (HNO3, HF, HCl+H3BO3, H2O2+HNO3)
Полное растворение
Одинаковое время проведения анализа
Универсально для любой матрицы
Выход более 95%
Большое количество концентрированных кислот
Необходимо избавиться от мешающих солей в полученном растворе
Содержание 90Sr и 137Cs до 1,5∙105 Бк/г
Notes: Основные дозообразующие рн – цезий и стронций, необходимо избавиться от них. Добавить чтобы было очевидно что избавячемся от солей так как методики дальше для воды

## Slide 20
Выделение
Соосаждение с Ca3(PO4)2
Проба
Осадок: актиниды + 90Sr-90Y
Ca(NO3)2 + BaCl2 + фенолфталеин +
Слив
Осадок: актиниды + 90Sr-90Y
Al(NO3)3 + 3M HNO3
(NH4)2HPO4 + NH4OH
H2O
Слив
Eichrom Technologies, Inc. ACW17 VBS
H2O
Слив
Осадок: актиниды + 90Sr-90Y
Итоговый раствор
Cs

## Slide 21
Eichrom Technologies, Inc. ACW17 VBS: Americium, Neptunium, Plutonium, Thorium, Curium, Uranium and Strontium in Water
Проба
TEVA:
Pu
TRU:
Am; Cm; U
3M HNO3
TEVA:
Pu
TRU:
Am; Cm; U
TRU:
U
0.1M HCl + 0.05M HF +
0.03M TiCl3
4M HCl
U
0.1M NH4HC2O4
Слив
Pu
Am + Cm
Осаждение с CeF3, α-спектрометрия
TEVA-TRU
Выделение
Notes: Исследованные образцы имеют уникальный радионуклидный состав и экстремально высокие уровни активности поэтому из маленькой массы необходимо было выделить радионуклиды максимально эффективно. Для этого был выбран самый современный метод, отвечающий всем этим условиям - экстракционная хроматография с использованием смол производства компании Трискем.

## Slide 22
TRU Resin®
TEVA Resin®
UTEVA Resin®
DGA Resin ®
ЭКСТРАКЦИОННО-ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ СМОЛЫ